# АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06.05.2012 | № 21 |
| --- | --- |
| с. Назино |

Об утверждении программы «Комплексное

развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Назинское сельское поселение»

на 2013-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Назинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Назинское сельское поселение» на 2013-2020 годы» согласно приложению (далее – Программа).

2. Финансовые мероприятия, предусмотренные Программой, осуществлять за счет средств областного, районного и местного бюджета с учетом объемов и мероприятий, предусмотренных Программой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Назинского сельского поселения | В. А. Штатолкин |
| --- | --- |

Приложение к постановлению

Администрации Назинского

сельского поселения

от 06.05.2012 г. № 21

# Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

# «Назинское сельское поселение»

на 2013 – 2020 годы»

# Паспорт

# «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования                                                                                      «Назинское сельское поселение» на 2013-2020 годы"

| Наименование программы | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Назинское сельское поселение» на 2013-2020 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (далее Закон N 210-ФЗ). |
| Дата утверждения Программы | 06.05.2012 |
| Заказчик Программы | Администрация Александровского района |
| Основные разработчики Программы | Администрация Назинского сельского поселения |
| Цель Программы | -качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Назинское сельское поселение» Томской области. |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Назинское сельское поселение» Томской области. |
| Срок реализации Программы | 2013- 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы ( по годам в разрезе кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета | Общий объем финансирования Программы составит 10 986 тыс. рублей, в т.ч.: 2013 год 937 тыс. рублей; 2014 год 2 707 тыс. рублей; 2015 год 2 657 тыс. рублей; 2016 год 937 тыс. рублей; 2017 год 1 337 тыс. рублей; 2018 год 1 137 тыс. рублей; 2019 год 1 137 тыс. рублей; 2020 год 137 тыс. рублей; Источник финансирования – средства областного бюджета, средства районного бюджета, средства местного бюджета. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы комплексного развития, за счет всех источников финансирования составит 10,986 млн. руб. Реализация программных мероприятий программы предлагается за счет: - областной бюджет – 2,748 млн. руб.; - районный бюджет – 6,808 млн. руб.; - местный бюджет – 1,43 млн. руб. Объемы финансирования комплексной программы за счет средств областного, районного и местного бюджетов ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год. |

1. Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами

1.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Назинское сельское поселение» Томской области расположено на севере Западно-Сибирской низменности в низовье реки Обь, в центральной части Александровского района.

Уровень развития экономики муниципального образования относительно невысокий. Муниципальное образование является дотационным субъектом бюджетных отношений в Томской области.

Численность населения муниципального образования «Назинское сельское поселение» Томской области  по состоянию на 1 января 2012 года составила 500 человек.

Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется обеспеченностью:

- электроэнергией – 100%;

- печным отоплением – 100%;

- центральным отоплением – 1,5%;

- горячим водоснабжением – 0%;

- холодным водоснабжением (водопроводом) – 0%;

- водоотведением – 0%;

- газом – 0%.

К многоквартирным домам относятся деревянные одноэтажные 2-х, 3-х, 4-х квартирные дома, не имеющие общих подъездов. Ремонтом и содержанием многоквартирных жилых домов занимаются собственники жилых помещений, которыми выбран непосредственный способ управления многоквартирными жилыми домами.

Материал стен всего жилого фонда – дерево. Сводные данные по жилищному фонду по состоянию на 01.01.2012 г. приведены ниже (табл. 1).

Средняя обеспеченность населения жильем составляет 17 кв.м. на одного человека. Ветхий и аварийный жилищный фонд составляет по официальным данным 7% от его общей площади. Прирост ветхого и аварийного жилищного фонда, который составляет не менее 0,3% в год, обусловлен двумя факторами:

- С одной стороны 30% жилых зданий построены до 1970 года. Все здания деревянные, износ составляют 70% и выше.

- С другой стороны объемами проводимого капитального ремонта.

Почти не вкладывались средства в капитальный ремонт жилых домов, а, как следствие, имеет место их старение и переход в категорию ветхого жилищного фонда. При нормальном содержании и своевременном проведении ремонтных работ эти жилые дома могут еще служить.

### Согласно прогнозам численность населения муниципального образования «Назинское сельское поселение» Томской области  к 2020 году сократится на 20 жителей и составит 480 жителей (табл.2).

Развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2013 – 2020 не планируется.

1.2. Электроснабжение

Назинское сельское поселение по состоянию на 01.01.2012 года  снабжается электроэнергией от дизельной электростанции. Распределение электроэнергии в поселениях производится от подстанций 10 кВ по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10 кВ, а от них по воздушным и кабельным сетям 380 В до объектов потребления.

Дорожающее дизельное топливо, высокая стоимость его доставки приводит к удорожанию производимой электроэнергии, себестоимость которой на 2011 год составляет 16,16 руб./кВт ч. Население платит за электроэнергию по утвержденному тарифу 1,51 руб./кВт ч. Разница в тарифе покрывается за счет средств областного бюджета на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ДЭС, размер которой на 2011 год для Назинского сельского поселения составляет 6 251 840 руб.

1.3. Теплоснабжение

В Назинском сельском поселении объекты социальной сферы отапливаются централизованно от котельной, находящейся в хозяйственном ведении МУП «ЖКХ». Жилищный фонд отапливается от местных источников тепла. Основным видом топлива котельной является уголь.

По состоянию на 01.01.2012  года в поселении имеется одна котельная, общей мощностью 2,6 Гкал/час, с КПД 70,8%. (табл.3).

Теплом от данной котельной снабжаются школа, детский сад, ФАП, дом культуры, почта, 2 магазина и 2 частных дома.

Удаление продуктов сгорания от котлов производится по металлическим коробам за счет естественной тяги через дымовую трубу высотой 18 метров, диаметром 450 мм.

Для циркуляции сетевой воды в системе установлены 2 сетевых насоса К45-30 с мощностью двигателей по 7,5 кВт. для подпитывания системы отопления установлен центробежный насос «GRINDS» мощностью 0,250 кВт. для обезжелезивания воды, используемой в системе отопления, установлен преобразователь солей жёсткости «Термит».

Отсутствует учет тепловой энергии на источниках и у потребителей, что делает невозможным определить величину фактических тепловых потерь и расходов топлива на выработку Гкал. Учет и регистрация отпуска и потребления тепловой энергии также позволяют:

- осуществлять расчеты за фактически потребленную тепловую энергию;

- осуществлять контроль за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления;

- осуществлять контроль за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

- документировать параметры теплоносителя: массу (объем), температуру и давление.

Энергетические обследования муниципальных источников теплоснабжения не проводилось.

Жилые дома отапливаются от печей. Основными видами топлива для них являются дрова.

Таблица 1

Сводные данные по жилищному фонду по состоянию на 01.01.2012 г.

| Категории владельцев и пользователей | Кол-во жилых строений, шт. | Общая площадь жилья, тыс. м² | Кол-во квартир, тыс. шт. | Кол-во комнат, тыс. шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальный фонд, всего | 70 | 8,775 | 0,215 | 0,503 |
| 2. Фонд жилья, находящегося в частной собственности, всего | 60 | 3,003 | 0,06 | 0,131 |
| Всего | 130 | 11,778 | 0,275 | 0,634 |

Таблица 2

Прогноз роста численности населения в  муниципальном образовании

«Назинское сельское поселение» Томской области на 2011-2020 годах (чел.)

| Наименование административных образований | В том числе по годам |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Назинское сельское поселение | 494 | 492 | 490 | 488 | 486 | 484 | 482 | 480 |

Таблица 3

Основные производственно-технические показатели котельных  муниципального образования «Назинское сельское поселение» Томской области  (по состоянию на 01.01.2012 года)

| № п/п | Показатели | Един. Измер. | Кол-во | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назинское сельское поселение |  |  |  |
|  | Дается характеристика по котельным в разрезе поселений |  |  |  |
| 1 | Котел водогрейный | ед./Гкал | 5 | 65% |
| 2 | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 2,6 |  |
| 3 | КПД котлов | % | 70,8 |  |
| 4 | Вид топлива – уголь |  |  |  |
| 5 | Присоединенные тепловые сети | км | 0,777 | 100% |

1.4. Водоснабжение

Водоочистных сооружений на территории поселения нет.

Основными проблемами водоснабжения в населенном пункте поселения является:

- отсутствие достаточной степени очистки воды (в том числе отсутствие обеззараживания воды).

Качество воды поверхностных водных объектов – неудовлетворительное. По данным департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, в 2005 г. вода в р. Обь соответствовала классу качества 3Б – очень загрязненная вода.

Источником водоснабжения котельной является водонапорная башня. Исходная вода используется для нужд котельной.

Расход воды для выработки тепловой энергии котельной в 2010 году

| Расход воды для выработки тепловой энергии | Количество, м³ |
| --- | --- |
| На разовое наполнение систем отопления | 5400 |
| На подпитку трубопроводов и систем отопления | 700 |
| Итого воды для выработки тепловой энергии | 6100 |

К системе холодного водоснабжения подключено 5 зданий, в которых располагаются бюджетные учреждения (МКОУ СОШ с. Назино, МКДОУ Детский сад «Аленушка», ФАП, МУ «Назинский Дом Культуры»).

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Назинского сельского поселения являются электронасосы мощностью 0,2 кВт.

1.5. Система сбора и утилизации бытовых отходов

В Муниципальном образовании «Назинское сельское поселение» специальной организации, занимающейся сбором и вывозом ТБО нет. Сбор и вывозку бытовых отходов на свалку организует Администрация поселения, а также население практикует самовывоз.

Свалка не отвечает техническим и санитарным требованиям. Утилизацией отходов занимается МУП «ЖКХ» с. Назино. Кроме того, на территории муниципального образования существует несанкционированная свалка.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Назинское сельское поселение» Томской области.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- установка приборов учета тепловой энергии;

- приобретение дизель-генератора;

- замена изношенных электрических сетей;

- замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции;

- замена неэффективных отопительных котлов в котельных на высокоэффективные;

- промывка систем отопления;

- установка водоочистных сооружений;

- приобретение тракторов марок Т150 колесный, ДТ75 гусеничный, МТ382 белорус;

- утепление водонапорной башни.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы 2013 – 2020 годы.

4. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы и его обоснование

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком- координатором Программы – администрацией муниципального образования «Назинское сельское поселение» Томской области.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 10 986 тыс. рублей, в том числе:

2013 год -  тыс. рублей:

- электроснабжение – 150 тыс. рублей,

- теплоснабжение – 787 тыс. рублей,

2014 год -  тыс. рублей:

- электроснабжение – 1 350 тыс. рублей,

- теплоснабжение – 807 тыс. рублей,

- водоснабжение – 550 тыс. рублей,

2015 год -  тыс. рублей:

- электроснабжение – 150 тыс. рублей,

- теплоснабжение – 7 тыс. рублей,

- приобретение техники – 2 500 тыс. рублей,

2016 год -  тыс. рублей:

- электроснабжение – 130 тыс. рублей,

- теплоснабжение – 807 тыс. рублей,

2017 год -  тыс. рублей:

- электроснабжение – 130 тыс. рублей,

- теплоснабжение – 1 207 тыс. рублей,

2018 год -  тыс. рублей:

- электроснабжение – 130 тыс. рублей,

- теплоснабжение – 7 тыс. рублей,

- приобретение техники – 1 000 тыс. рублей,

2019 год -  тыс. рублей:

- электроснабжение – 130 тыс. рублей,

- теплоснабжение – 7 тыс. рублей,

- приобретение техники – 1 000 тыс. рублей,

2020 год -  тыс. рублей;

- электроснабжение – 130 тыс. рублей,

- теплоснабжение – 7 тыс. рублей.

Предполагаемые источники финансирования Программы:

- средства местного бюджета;

- средства районного бюджета;

- средства областного бюджета.

5. Основные мероприятия Программы

Основные мероприятия по повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Назинского сельского поселения:

- создание комплексной системы учета тепловой энергии и воды;

- гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей;

- установка водоочистных сооружений;

- проведение энергоаудита зданий.

Показатели реализации Программы

| №п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Программы | Ед. изм | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии | тыс. руб. | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена изношенных электрических сетей | тыс. руб. | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 3 | Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции | тыс. руб. | 300 | 500 |  | 300 | 700 |  |  |  |
| 4 | Протяженность тепловых сетей | км | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 5 | в т.ч. ветхие сети | м | 600 | 449 | 449 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | доля ветхих сетей | % | 78,9 | 59,1 | 59,1 | 44,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Замена неэффективных отопительных котлов в котельных на высокоэффективные | тыс. руб. | 200 | 300 |  | 500 | 500 |  |  |  |
| 8 | Марка котлов |  | КВр-0,6 | КВр-0,6 |  | КВр-0,6 | КВр-0,6 |  |  |  |
| 9 | Единичная мощность котлов | Гкал/час | 0,6 | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 |  |  |  |
| 11 | Промывка систем отполения | тыс. руб. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12 | Установка водоочистных сооружений | тыс. руб. |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Утепление водонапорной башни | тыс. руб. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Приобретение тракторов | тыс. руб. |  |  | 2500 |  |  | 1000 | 1000 |  |
| 15 | Марки тракторов |  |  |  | Т150 колесный |  |  | ДТ75 | МТ382 белорус |  |
| 16 | Приобретение дизель-генератора | тыс. руб. |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |

7. Механизмы реализации  Программы

Механизмы реализации Программы предусматривают нормативное правовое регулирование, административные меры, прямые и непрямые методы бюджетной поддержки, механизмы организационной, правовой и информационной поддержки.

Механизм реализации Программы предполагает:

- организацию управления Программой;

-определение исполнителей программных мероприятий;

- ведение отчетности о ходе исполнения Программы и отдельных мероприятий;

- организацию системы контроля над исполнением Программы и внесения корректировок.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация Назинского сельского поселения (заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реалтзации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

В ходе реализации Программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, бюджетная поддержка, организационные и контролирующие меры.

Исполнение мероприятий будет осуществляться на основе договоров подряда с предприятиями, учреждениями и организациями, прошедшими конкурсный отбор и собственными силами предприятий.

8. Механизм мониторинга реализации Программы

Государственный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности.

В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы

7. Организация контроля программы

Система организации контроля за исполнением Программы:

1. Дума Александровского района, Совет Назинского сельского поселения осуществляют выделение и распределение бюджетных ассигнований по видам работ.

2. Финансовый отдел Администрации Александровского района, Администрация Назинского сельского поселения осуществляют контроль сроков выполнения мероприятий, при выделении целевых средств, за их расходованием и эффективностью использования.

3. Администрация поселения осуществляет контроль качества предоставляемых услуг.

Специалисты Администрации поселения в рамках реализации Программы осуществляют следующиефункции:

- подготовку проектов нормативных правовых актов по соответствующим проблемам;

- формирование бюджетных заявок на выделение средств из областного и местного бюджетов;

- подготовку предложений по корректировке сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы.

## Мероприятия

## по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## муниципального образования «Назинское сельское поселение» Томской области на 2011 – 2020 годы

1. Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Вводимая Мощность (Гкал/ч) | Протяжен Сети (км) | Прогноз затрат всего (млн.руб.) | В том числе по годам | Предполаг источник Финансир. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Назинское сельское поселение - установка приборов учета тепловой энергии; - реконструкция теплосети (замена теплоизоляции); - замена изношенного котельного оборудования в центральной котельной; - промывка систем отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,6 | 0,760 | 0,28 1,8 1,5 0,056 | 0,28 0,3 0,2 0,007 | 0,5 0,3 0,007 | 0,007 | 0,3 0,5 0,007 | 0,7 0,5 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | МБ МБ, ОБ ОБ, РБ МБ |
|  | Итого |  |  | 3,636 | 0,787 | 0,807 | 0,007 | 0,807 | 1,207 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |

2. Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Прогноз затрат всего (млн.руб.) | В том числе по годам | Предполаг источник Финансир. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Назинское сельское поселение -приобретение дизель-генератора; -замена изношенных электрических сетей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,2 1,1 | 0,15 | 1,2 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | ОБ МБ, РБ |
|  | Итого | 2,3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Прогноз затрат всего (млн.руб.) | В том числе по годам | Предполаг источник Финансир. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Назинское сельское поселение - установка водоочистных сооружений; - утепление водонапорной башни; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,45 0,1 |  | 0,45 0,1 |  |  |  |  |  |  | РБ РБ |
|  | Итого | 0,55 |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |

4. Закупка техники

| № п/п | Наименование мероприятия | Марка трактора | Кол-во, шт. | Прогноз затрат всего (млн.руб.) | В том числе по годам | Предполаг источник Финансир. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Назинское сельское поселение - приобретение тракторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т150 колесный ДТ75 гусеничный МТ382 белорус | 1 1 1 | 2,5 1,0 1,0 |  |  | 2,5 |  |  | 1,0 | 1,0 |  | РБ РБ РБ |
|  | Итого |  |  | 4,5 |  |  | 2,5 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |